## Slide 1
PROFESOR:
Ing. Hector Molina
ESTUDIANTE:
Oliver Castillo
C.I: V-28.030.110
Ciudad Bolívar, abril 2025
UNIDAD XI – IP Y SUBREDES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO BOLIVAR
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMÁTICA
T2 – INF – 4M
REDES DE COMPUTADORAS

## Slide 2
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………
IPv4………………………………………………………………………………………..
¿Qué es una dirección IPv4? ……………………………………………
Estructura de Direcciones IPv4………………………………………..
Clases de Direcciones IPv4………………………………………………
IPv6………………………………………………………………………………………..
¿Qué es una dirección IPv6? ……………………………………………
Abreviatura de dirección IPv6………………………………………….
Estructura de dirección IPv6…………………………………………….
Conclusión………………………………………………………………………………
Referencias……………………………………………………………………………..
ÍNDICE
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 3
Las direcciones IP (Protocolo de Internet) juegan un papel fundamental en la comunicación entre dispositivos en redes de todo tipo, desde pequeños hogares hasta grandes centros de datos. Una dirección IP es un identificador único asignado a cada dispositivo conectado a una red, lo que permite que se envíen y reciban datos de manera efectiva. Existen dos versiones principales de direcciones IP: IPv4 e IPv6, cada una con sus propias características y capacidades.
INTRODUCCIÓN

## Slide 4
DIRECCIONES IP
IPv4
IPv6

## Slide 5
IPv4

## Slide 6
Las direcciones IPv4 son básicamente números binarios de 32 bits que consisten en las dos subdirecciones (identificadores) mencionadas anteriormente que identifican la red y el host a la red, respectivamente, con un límite imaginario que los separa. Una dirección IP, como tal, generalmente se muestra como 4 octetos de números, del 0 al 255, representados en forma decimal en lugar de binaria.
¿QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IPv4?
Por ejemplo, la dirección representa el número binario de 32 bits.
El número binario es importante, porque es lo que determinará a qué clase de red pertenece una dirección IP.
168.212.226.204
10101000.11010100.11100010.11001100
Una dirección IPv4 se expresa típicamente en notación decimal con puntos, representando cada ocho bits (octetos) mediante un número del 1 al 255, separando cada octeto por un punto.
Ejemplo de una dirección IPv4:
192.168.17.43
IPv4

## Slide 7
Las direcciones IPv4 están compuestas de dos partes. Los primeros números de la dirección indican la red, mientras que los últimos especifican el host concreto. La máscara de subred es lo que indica qué parte de una dirección es la de la red y qué parte se refiere al host específico.
 | Red |  |  | Host
IPv4: | 192 | 168 | 178 | 31
 | 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit
ESTRUCTURA DE UNA DIRECCIÓN IPv4
¿QUÉ ES UNA MASCARA DE SUBRED?
Una dirección IPv4 se expresa típicamente en notación decimal con puntos, representando cada ocho bits (octetos) mediante un número del 1 al 255, separando cada octeto por un punto.
IPv4
Es un número binario que acompaña a una dirección IP y se utiliza para dividir
la red en subredes más pequeñas. Su función principal es determinar qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los hosts (dispositivos) dentro de esa red.

## Slide 8
CLASES DE DIRECCIONES IPv4
IPv4
A
0. 0. 0. 0 = 00000000.00000000.00000000.00000000
B
128. 0. 0. 0 = 10000000.00000000.00000000.00000000
C
192. 0. 0. 0 = 11000000.00000000.00000000.00000000
D
E
127.255.255.255 = 01111111.11111111.11111111.11111111
0nnnnnnn.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH
191.255.255.255 = 10111111.11111111.11111111.11111111
10nnnnnn.nnnnnnnn.HHHHHHHH.HHHHHHHH
223.255.255.255 = 11011111.11111111.11111111.11111111
110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.HHHHHHHH
224. 0. 0. 0 = 11100000.00000000.00000000.00000000
239.255.255.255 = 11101111.11111111.11111111.11111111
1110XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX
240. 0. 0. 0 = 11110000.00000000.00000000.00000000
255.255.255.255 = 11111111.11111111.11111111.11111111
1111XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX
CLASE
REPRESENTACIONES DE BITS

## Slide 9
IPv6

## Slide 10
IPv6 es la última versión del Internet Protocol (IP) en el cual se sustenta la operación de Internet. Las especificaciones técnicas básicas de IPv6 se desarrollaron en la década de los 90s en el IETF (Internet Engineering Task Force). Al día de hoy el protocolo sigue añadiendo nuevas funcionalidades y se le considera un protocolo lo suficientemente maduro para soportar la operación de Internet en sustitución de IPv4.
¿QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IPv6?
IPv6
Con IPv6 tenemos un límite teórico de 3,4 x 1038 direcciones, que equivale a más de 340 sextillones, lo que nos permitiría disponer de direcciones suficientes como para asignar una a cada átomo de la superficie de la Tierra.
Las direcciones IPv6 están representadas por ocho conjuntos de cuatro dígitos hexadecimales, y cada conjunto de números está separado por dos puntos.
2DAB:FFFF:0000:3EAE:01AA:00FF:DD72:2C4A
Ejemplo de una dirección IPv6

## Slide 11
Debido a su longitud, las direcciones IPv6 son difíciles de leer, por ello se han creado algunas convenciones para permitir su abreviatura. Primero, se pueden eliminar los ceros iniciales de cualquier grupo de números. Por ejemplo:
ABREVIATURA DE UNA DIRECCIÓN IPv6
IPv6
Segundo, cualquier sección consecutiva de ceros se puede representar con un par de dos puntos, aunque esto solo puede hacerse una vez en cada dirección. Sabiendo que la dirección completa consta de 8 secciones, podemos determinar fácilmente el número de secciones eliminadas con esta abreviatura. Por ejemplo:
:0033:
:33:
2DAB::DD72:2C4A
(2DAB:0000:0000:0000:0000:0000:DD72:2C4A)
debería tener cinco secciones de ceros en el lugar de los dos puntos dobles:

## Slide 12
ESTRUCTURA DE UNA DIRECCIÓN IPv6
IPv6
Una dirección IPv6 tiene un tamaño de 128 bits y se compone de ocho campos de 16 bits, cada uno de ellos unido por dos puntos. Cada campo debe contener un número hexadecimal, a diferencia de la notación decimal con puntos de las direcciones IPv4. En la figura siguiente, las equis representan números hexadecimales.
 | Sufijo de Red |  |  |  | Identificador de Interfaz |  |  | 
IPv6: | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ffff | c0a8 | b21f
 | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit

## Slide 13
Las direcciones IP son componentes cruciales del funcionamiento de Internet y de cualquier red informática. Su capacidad para identificar de manera única a los dispositivos y facilitar la comunicación entre ellos es la base de la conectividad moderna. A medida que la demanda de direcciones IP continúa creciendo, la transición de IPv4 a IPv6 se vuelve cada vez más relevante, ofreciendo una solución a la limitada cantidad de direcciones disponibles en la actualidad. Además, el correcto entendimiento y gestión de las direcciones IP y las máscaras de subred es vital para optimizar el rendimiento de las redes y garantizar la seguridad.
CONCLUSIÓN

## Slide 14
¿Qué es una dirección IP?, Paessler (s.f), Recuperado el 30 de marzo de
2023 de https://www.paessler.com/es/it-explained/ip-address
¿Qué es IPv6?, LANIC (s.f), Recuperado el 11 de abril de 2025 de https://www.lacnic.net/5494/1/lacnic/que-es-ipv6
IPv6, Wikipedia, La Enciclopedia Libre (actualizado el 08 de febrero de 2025), Recuperado el 11 de abril de 2025 de https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IPv6
IPv4, Wikipedia, La Enciclopedia Libre (actualizado el 02 de febrero de 2025), Recuperado el 11 de abril de 2025 de https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IPv6
REFERENCIAS